|  | 防火门规格型号、尺寸计算、 五金配置和安装的基本要求 | 编 号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 版本/修改次数 | A/0 |

- 目的

为指导防火门生产、检验、生产计划单的编制、防火门安装检验和合同审核，制定本文件。

- 范围

适用于钢质、木质、钢木质隔热防火门。

- 防火门的规格型号

GFM---------表示钢质隔热防火门

MFM---------表示木质隔热防火门

GMFM--------表示钢木质隔热防火门

××--------表示门宽度（防火门规格用洞口尺寸标示）

××--------表示门高度（防火门规格用洞口尺寸标示）

（防火门规格的宽、高度单位为dm.示例：宽度1000mm、

高度2100mm的防火门表示为1021）

b----表示门扇上装有防火玻璃，门扇上无防火玻璃时型号中不标注。

d----表示门框为单裁口。双裁口门框标示为s.

（本公司生产的防火门均为单裁口）

l----表示门上有亮窗，无亮窗时型号中不标注。

k----表示门框带下槛，无下槛时型号中不标注。

×---此处表示防火门的开启方向。5表示门扇顺时针旋转关闭，6表示门扇逆时针旋转关闭。（双扇门的开启方向按装锁的门扇确定）

A×.××（×级）-----此处表示防火门的耐火等级。A1.50（甲级）表示甲级防火门，耐

火极限1.5h。A1.00（乙级）表示乙级防火门，耐火极限1.0h。A0.5（丙级）表示丙

级防火门，耐火极限0.5h.

×----此处表示门扇的数量。1表示单扇门，2表示双扇门。

4、防火门的门型

本公司生产的防火门的门型共10种，其中单扇门4种、双扇子母式2种、双扇门4种。单扇门和双扇子母式要明确开启方向。门型示意图如下：

5、防火门的基本尺寸

5.1、门框型材的断面尺寸

5.2、门框的外形及裁口尺寸

6、生产加工单的尺寸及门型的确定

6.1、如何确定防火门的尺寸

防火门的尺寸是依据门洞尺寸确定的。门洞尺寸在建筑施工图的门窗表中可以查出。

建筑施工图的平面图中标出了防火门的安装位置及防火门的编号，如：FM甲1-----FM乙1-----FM丙1-----等。相应编号的防火门在门窗表可以查到洞口尺寸和采用的图集编号以及总数量和分层数量。还应注意备注栏中的说明，如管道井门的门洞高度标为2100㎜,但在备注中标注洞口下部有100㎜或120㎜的台阶，这样洞口的实际高度只有1900㎜。

防火门加工的宽度尺寸为洞口尺寸-20mm

防火门加工的高度尺寸为洞口尺寸-10mm

6.2、如何确定防火门的门型

门型是指防火门 ①是单开门还是双开门

②双开门是对开还是大小扇（也称子母门）

③门上有没有亮窗

④门扇上有没有玻璃

⑤门扇的开启方向（要在建筑施工图的平面图中一个一个的查找，有的门窗表采用的图集能确定门的开启方向）

防火门的门型按建施图门窗表中采用的图集选定，西安的建筑设计防火门一般都采用

02J06-1或03J609。

7、防火门五金配件的选用

7.1、防火合页

防火合页的型号规格在产品图中已有规定。

每一个门扇的合页数量由门扇的高度确定，门扇高度大于1800㎜的门 扇用3个合页，

门扇高度小于1800㎜的门扇用2个合页。

7.2、锁具

管道井门安装管道门锁

用于机房的门安装防火锁，双扇子母式门也应安装防火锁。

用于通道的门可安装防火锁、过道门锁或拉手，三种只能用一种，由甲方确定，应在合同中注明。

7.3、闭门器

除管道井门以外的防火门都应安装闭门器。单扇门安装一个闭门器，双扇门安装2个

闭门器，大小扇（子母门）的防火门只在大扇上安装闭门器。

7.4、顺序器

安装2个闭门器的双扇门都应安装1个顺序器。

7.5、防火插销

装防火锁或过道门锁的双扇防火门应在没有装锁的门扇上装2个防火插销。（门扇上、

下各1个）

装拉手的双扇防火门不装插销。

8、防火门的加工尺寸

公司10版防火门图纸中所标注的尺寸为检测门尺寸，生产过程中应根据生产计划单

中下达的防火门尺寸计算门框和门扇以及亮窗的加工尺寸。

8.1、门框的尺寸

门框制作时以门框的外形尺寸为基础计算出门框的内裁口尺寸，有亮窗的门框同时计

算出亮窗的镶玻璃框尺寸，组装和检验以内裁口尺寸和镶玻璃框尺寸为准。

- 钢质防火门和钢木质防火门

门框内裁口宽度为门框外形宽度-90㎜。

门框内裁口高度：

无亮窗带下槛的门框为门框外型高度-90㎜。

有亮窗带下槛的门框为2090㎜-90㎜（2090㎜以上为亮窗高度）。

无亮窗无下槛的门框为门框外形高度-45㎜。

有亮窗无下槛的门框为2090㎜-45㎜。

（注：无下槛的门框内裁口高度从门框上部内裁口至地平标志线）

亮窗镶玻璃框的宽度分为两种

门框外形宽度小于1200㎜时镶玻璃框的宽度等于门框内裁口宽度。

门框外形宽度大于1200㎜时亮窗在宽度方向分为两格，每格镶玻璃框的宽度为

门框内裁口宽度-45㎜除以2。

亮窗镶玻璃框的高度为亮窗高度-45㎜。

- 木质防火门

门框内裁口宽度为门框外形宽度-80㎜。

门框内裁口高度：

无亮窗带下槛的门框为门框外型高度-80㎜。

有亮窗带下槛的门框为2090㎜-80㎜（2090㎜以上为亮窗高度）。

无亮窗无下槛的门框为门框外形高度-40㎜。

有亮窗无下槛的门框为2090㎜-40㎜。

（注：无下槛的门框内裁口高度从门框上部内裁口至地平标志线）

亮窗镶玻璃框的宽度分为两种

门框外形宽度小于1200㎜时镶玻璃框的宽度等于门框内裁口宽度。

门框外形宽度大于1200㎜时亮窗在宽度方向分为两格，每格镶玻璃框的宽度为

门框内裁口宽度-40㎜除以2。

亮窗镶玻璃框的高度为亮窗高度-40㎜。

8.2、门扇的尺寸

①钢质防火门：门扇厚度51㎜,门扇宽高尺寸根据门框的内裁口尺寸计算。

门扇宽度：单扇门为门框内裁口尺寸-6㎜.

双扇门每个门扇的宽度为门框内裁口的宽度-10㎜除以2。

门扇高度：有下槛的门门扇高度为门框内裁口高度-6㎜。

无下槛的门门扇高度为门框内裁口高度-10㎜。

②木质防火门：门扇厚度  甲级门扇50㎜   乙级门扇45㎜。

门扇宽高尺寸根据门框的内裁口尺寸计算。

门扇宽度：单扇门为门框内裁口尺寸-6㎜.

双扇门每个门扇的宽度为门框内裁口的宽度-10㎜除以2。

门扇高度：有下槛的门门扇高度为门框内裁口高度-6㎜。

无下槛的门门扇高度为门框内裁口高度-10㎜。

③带玻璃的门扇门扇上镶玻璃框的位置、形状及尺寸按所采用的图集的规定。

8.3、防火玻璃的尺寸

①防火玻璃分为甲、乙、丙三种，厚度不同。不同等级的防火门应安装相应等级的防火

玻璃。

②防火玻璃的尺寸以镶玻璃框的尺寸确定，高宽各-5㎜。

9、防火门安装的基本要求

9.1、钢质防火门门框的的安装

①在门框立梃上开安装孔，用M10×80的膨胀螺栓将门框固定在门洞内。门框与门洞的间隙在固定点的位置应加木块垫实。固定好的门框内裁口的尺寸应符合技术要求，内裁口

宽度在上、中、下三点测量尺寸误差在2㎜以内，门框水平度误差不超过2㎜,垂直度误差

不超过2㎜。扭曲度不超过3㎜。固定方法如图一

②门框上不设安装孔，在门框加强筋上设安装板，安装时用射钉枪将安装板固定在门洞上，门框与门洞的间隙在固定点的位置应加木块垫实。固定好的门框内裁口的尺寸应符合技

术要求，内裁口宽度在上、中、下三点测量尺寸误差在2㎜以内，门框水平度误差不超过

2㎜,垂直度误差不超过2㎜。扭曲度不超过3㎜。固定方法如图二

图      一

图       二

9.2、木质防火门门框的安装

将门框用130㎜的铁钉固定在门洞内（在门洞内打铁钉的位置用电锤打φ14的孔，在

孔内打入木楔，铁钉要钉在木楔上）。门框与门洞的间隙在固定点的位置应加木块垫实。固

定好的门框内裁口的尺寸应符合技术要求，内裁口宽度，在上、中、下三点测量尺寸误差

在2㎜以内，门框水平度误差不超过2㎜,垂直度误差不超过2㎜。扭曲度不超过3㎜。固

定方法如图三

9.3、门框安装与地平的关系

①安装门框时应了解门洞的地平标志线高度，以地平标志线为准，保证无下槛的门框装好

后门框的地平标志线与地平一致。有下槛的门框下裁口高出地平10-30㎜。

图       三

②无下槛的门框安装后由于地平标志高度改变而造成门框内裁口高度变化，在制做门扇时

门扇高度尺寸应以实测的门框内裁口高度尺寸为依据计算。

10、门扇上带玻璃的防火门的说明

门扇上带玻璃的防火门玻璃的形状和大小一般分为条型玻璃、方形玻璃还有半玻门

和全玻门。一般带玻璃防火门门扇上防火玻璃的面积不能超过门扇面积的15%。玻璃面积

占门扇面积15%以上至30%要按单独的规格型号申请型式认可证书。玻璃面积占门扇面积

30%以上的防火门要按玻璃防火门申请型式认可证书。（公司没有申请玻璃面积占15%以上

的防火门的型式认可证书）

| 编制 |  | 审核 |  | 批准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 |  | 日期 |  | 日期 |  |